OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
## na dostawę agregatu spawalniczego
## AGREGAT SPAWALNICZY GENSET MPM 8/270 I-EL/H

        Cykl pracy :
- 35% - 270 A – 31 V
- 60% - 250 A – 30 V
- Zakres regulacji: 15 A ÷ 270 A
- Napięcie biegu jałowego: 70V
- Max średnica elektrody: 6 mm
        Generator:
- Wyjecie 1-fazowe: 6 kVA - 230V
- Wymiary: 1080x530x710 mm
- Waga: 250kg
       Silnik:
- Honda GX 620 K1
- System chodzenia: powietrze
- Rozruch elektryczny
- Pojemność zbiornika: 37,5 l
- Zużycie paliwa na 75%: 4,8 l/
WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Kable spawalnicze o dlugości 30 m każdy wraz z uchwytem spawalniczym.
Przyłbica spawalnicza Magnum standard, rozmiar filtra 11cm X 6cm.