OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na zakup przenośnej nagrzewnicy indukcyjnej
typu TIH 030m

1. Dane techniczne :
- napięcie	- 230 V/ 50-60 Hz
- moc maksymalna	- 2,0 kVA,
- element roboczy :
  - maksymalna masa	- 40 kg
  - maksymalna średnica otworu	- 20 – 300 mm
regulacja temperatury :
  - zakres	- 0 – 250 ºC
  - czujnik magnetyczny	- Tak, typ K
  - dokładność (elektroniczna)	- ± 2 ºC
- regulacja czasu	- 0 – 60 min,
- maksymalna temperatura	- 400 ºC,
- redukcja mocy	- 2-stopniowa 50%, 100%,
- obszar roboczy	- 100 x 135 mm,
- średnica cewki	- 95 mm,
- wymiary ( s x g x w )	- 450 x 195 x 210 mm,
- ciężar ze zworami	- 20,9 kg,
- zwory standardowe : 45 x 45 x 215 mm
  28 x 28 x 215 mm,
  14 x 14 x 215 mm,
- przekrój rdzenia 45 x 45 mm,
2. Wyposażenie :
- panel sterowania z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- .automatyczna demagnetyzacja łożysk wg norm SKF,
- .możliwość podgrzewania łożysk uszczelnionych,
- .możliwość ustawienia temperatury typowej dla łożyska,
- rejestrator kodów błędów,
- wnęka na zwory w obudowie,
- zintegrowany uchwyt do przenoszenia urządzenia.

3. Zakres prac :
      - dostarczenie dokumentacji technicznej,
      - przeprowadzenie szkolenia obsługi,
      - gwarancja min. 12 m-cy,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.